XXVII сессия

Решение

17.09.2021 г. 	   № 234- VI

О даче согласия администрации муниципального

образования «Северо-Байкальский район» на прием

в муниципальную собственность муниципального образования

«Северо-Байкальский район» государственного имущества

В соответствии с Законом Республики Бурятия от 24.02.2004 № 637-III «О передаче объектов государственной собственности Республики Бурятия в иную государственную или муниципальную собственность и приеме объектов иной государственной или муниципальной собственности в государственную собственность Республики Бурятия или собственность муниципальных образований в Республике Бурятия», письмом Министерства спорта и молодежной политики Республики Бурятия от 06.08.2021 № 72-03-01-09-И3154/21, Совет депутатов муниципального образования «Северо-Байкальский район» VI созыва решил:

- Дать согласие администрации муниципального образования «Северо-Байкальский район» на прием в муниципальную собственность муниципального образования «Северо-Байкальский район» государственного имущества – комплектов спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок в муниципальных районах (образованиях), на которых возможно проводить тестирование населения в соответствии со Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне», согласно приложению.

- Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Совета депутатов

муниципального образования

«Северо-Байкальский район»                                                       Н.Н. Малахова

____________________________

Проект представлен консультантом по имущественным отношениям

МКУ «Комитет по управлению муниципальным хозяйством»

тел. 47-089 Печкина А.А.

Приложение

к решению Совета депутатов

муниципального образования

«Северо-Байкальский район»

от 17.09.2021 № 234-VI

Перечень имущества,

передаваемого из государственной собственности 
Республики Бурятия в муниципальную собственность

муниципального образования «Северо-Байкальский район»

| № п/п | Наименование оборудования для создания малых спортивных площадок | Единица измерения | Количество оборудования | Технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Горизонтальная гимнастическая скамья двойная разноуровневая, для выполнения испытаний «Сгибание и разгибание рук в упоре о гимнастическую скамью» и «Сгибание и разгибание рук в упоре о сиденье стула» | штука | 1 | Горизонтальная гимнастическая скамья двойная разноуровневая предназначена для выполнения испытаний «Сгибание и разгибание рук в упоре о гимнастическую скамью» и «Сгибание и разгибание рук в упоре о сиденье стула». Гимнастическая скамья двухуровневая. Высота первого уровня 299 мм. Высота второго уровня 495 мм. Общие габариты тренажера: длина 2095 мм, ширина 445 мм, высота 495 мм. Масса тренажера: 52 кг. Максимальная допустимая масса пользователя не менее 150 кг. Каркас скамьи сварной и выполнен из стального уголка, соответствующего ГОСТ 8509-93. Размеры уголка: 32 мм х 32 мм х 3 мм. Опоры скамьи съемные и выполнены из гнутой стальной полосы, соответствующей ГОСТ 103-2006. Размеры полосы: ширина 80±1.0 мм, толщина 8±0.5 мм. Для придания жесткости конструкции используются сварные стяжки, выполненные из стальной профильной трубы, соответствующей ГОСТ 8645-68, и листа стального толщиной 5 мм, соответствующего ГОСТ 19903-2015. Размер стальной профильной трубы: 40 мм х 20 мм. Толщина стенки стальной профильной трубы 1.5 мм. Сиденья изготовлены из декоративного бумажно-слоистого пластика (HPL) толщиной 10 мм. Пластик экологичный, устойчивый к влажности и химически активным жидкостям, не подвержен температурным деформациям, представляет собой листы крафт-бумаги, пропитанной синтетическими термореактивными смолами, спрессованные между собой с применением технологий высокого давления. Для безопасности использования торцы пластика скруглены. Кромочный материал не будет применен. Крепеж скамьи оцинкованный. Для увеличения антикоррозийных свойств металлические элементы покрыты жидким цинконаполненным грунтом. Конструкция тренажера предусматривает его фиксацию к основанию площадки через отверстия диаметром 15 мм. Для удобства использования на тренажере – информационные таблички с нанесенными QR кодами (коды быстрого реагирования) с ссылками на видео с инструкцией по безопасности и с правилами выполнения упражнений на данном тренажере. Тренажер комплектуется эксплуатационной документацией в соответствии с действующей нормативно-технической документацией. |
|  | Горизонтальная гимнастическая скамья с фиксацией ступней для выполнения испытания «Поднимание туловища из положения лежа на спине» | штука | 1 | Горизонтальная гимнастическая скамья с фиксацией ступней предназначена для проведения испытания «Поднимание туловища из положения лежа на спине». Габариты тренажера: длина 1495 мм, ширина 450 мм, высота 701 мм. Масса тренажера: 46 кг. Максимальная допустимая масса пользователя не менее 150 кг. Ограничитель для фиксации ступней выполнен из гнутой стальной толстостенной трубы, соответствующей ГОСТ 8734-75. Диаметр трубы 45 мм. Толщина стенки 4.0 мм. Каркас скамьи сварной и выполнен из стального уголка, соответствующего ГОСТ 8509-93. Размеры уголка: 32 мм х 32 мм х 3 мм. Опоры скамьи съемные и выполнены из гнутой стальной полосы, соответствующей ГОСТ 103-2006. Размеры полосы: ширина 80±1.0 мм, толщина 8±0.5 мм. Для придания жесткости конструкции используются сварные стяжки, выполненные из стальной профильной трубы, соответствующей ГОСТ 8645-68, и листа стального толщиной 5 мм, соответствующего ГОСТ 19903-2015. Размер стальной профильной трубы: 40 мм х 20 мм. Толщина стенки стальной профильной трубы 1.5 мм. Сиденья изготовлены из декоративного бумажно-слоистого пластика (HPL) толщиной 10 мм. Пластик экологичный, устойчивый к влажности и химически активным жидкостям, не подвержен температурным деформациям, представляет собой листы крафт-бумаги, пропитанной синтетическими термореактивными смолами, спрессованные между собой с применением технологий высокого давления. Для безопасности использования торцы пластика скруглены. Кромочный материал не будет применен. Крепеж скамьи оцинкованный. Для увеличения антикоррозийных свойств металлические элементы покрыты жидким цинконаполненным грунтом. Конструкция тренажера предусматривает его фиксацию к основанию площадки через отверстия диаметром 15 мм. Для удобства использования на тренажере – информационные таблички с нанесенными QR кодами (коды быстрого реагирования) с ссылками на видео с инструкцией по безопасности и с правилами выполнения упражнений на данном тренажере. Тренажер комплектуется эксплуатационной документацией в соответствии с действующей нормативно-технической документацией. |
|  | Горизонтальная гимнастическая скамья, к которой прикреплены две раздвижные антивандальные измерительные линейки с диапазоном измерения от «+35» до «-10» см, для выполнения испытания «Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье» | штука | 1 | Горизонтальная гимнастическая скамья предназначена для выполнения испытания «Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье». Габариты тренажера: длина 1495 мм, ширина 450 мм, высота 455 мм. Масса тренажера: 56 кг. Максимальная допустимая масса пользователя не менее 150 кг. На фронтальной панели нанесены 2 измерительные линейки, выполненные из металлического листа толщиной 2 мм. Каждая линейка имеет мерную шкалу в диапазоне от «+35» до «-10» см (неизменный показатель). Гравировка мерной шкалы выполнена машинным способом, имеет четкие контуры, контрастная на фоне панели и легко читаема. Каркас скамьи сварной и выполнен из стального уголка, соответствующего ГОСТ 8509-93. Размеры уголка: 32 мм х 32 мм х 3 мм. Опоры скамьи съемные и выполнены из гнутой стальной полосы, соответствующей ГОСТ 103-2006. Размеры полосы: ширина 80±1.0 мм, толщина 8±0.5 мм. Для придания жесткости конструкции используются сварные стяжки, выполненные из стальной профильной трубы, соответствующей ГОСТ 8645-68, и листа стального толщиной 4 мм, соответствующего ГОСТ 19903-2015. Размер стальной профильной трубы: 40 мм х 20 мм. Толщина стенки стальной профильной трубы 1.5 мм. Сиденья изготовлены из декоративного бумажно-слоистого пластика (HPL) толщиной 10 мм. Пластик экологичный, устойчивый к влажности и химически активным жидкостям, не подвержен температурным деформациям, представляет собой листы крафт-бумаги, пропитанной синтетическими термореактивными смолами, спрессованные между собой с применением технологий высокого давления. Для безопасности использования торцы пластика скруглены. Кромочный материал не будет применен. Крепеж скамьи оцинкованный. Для увеличения антикоррозийных свойств металлические элементы покрыты жидким цинконаполненным грунтом. Конструкция тренажера предусматривает его фиксацию к основанию площадки через отверстия диаметром 15 мм. Для удобства использования на тренажере –информационные таблички с нанесенными QR кодами (коды быстрого реагирования) с ссылками на видео с инструкцией по безопасности и с правилами выполнения упражнений на данном тренажере. Тренажер комплектуется эксплуатационной документацией в соответствии с действующей нормативно-технической документацией. |
|  | Информационная стойка с описанием нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | штука | 1 | Стойка предназначена для предоставления информации с описанием нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Конструкция стойки разборная, элементы конструкции сварные. Щит для размещения информации изготовлен из декоративного бумажно-слоистого пластика (HPL) толщиной 10 мм. Ширина щита 1005 мм, высота 750 мм, высота нижнего края щита от уровня основания площадки 1205 мм. Габариты: ширина 1005 мм, глубина 155 мм, высота 1955 мм. Масса: 34 кг. Щит крепится к стойкам, выполненным из стальной профильной трубы, соответствующей ГОСТ 8639-82, и стального листа толщиной 11 мм, соответствующего ГОСТ 19903-2015. Стальная профильная труба имеет размеры: 50 мм х 50 мм х 3.0 мм. Верхний торец трубы закрыт пластиковой заглушкой. Пластик экологичный, устойчивый к влажности и химически активным жидкостям, не подвержен температурным деформациям, представляет собой листы крафт-бумаги, пропитанной синтетическими термореактивными смолами, спрессованные между собой с применением технологий высокого давления. Для безопасности использования торцы пластика скруглены. Кромочный материал не будет применен. На листы информационного стенда нанесены изображения, инфографика о правилах использования установленного на спортивной площадке оборудования, описанием нормативов испытаний и упражнений, которые выполняются на установленном оборудовании. Изображения и инфографика на информационных стендах выполнены методом печати из материалов, устойчивых к воздействию атмосферных осадков и выцветанию, обладают практическими свойствами, устойчивостью к истиранию. Полотно стенда покрыто антивандальным покрытием. На щит нанесена информация путем ультрафиолетовой печати с защитным покрытием лаком. Крепеж стойки оцинкованный. Болты, винты и гайки закрыты защитными пластиковыми колпачками. Для увеличения антикоррозийных свойств металлические элементы покрыты жидким цинконаполненным грунтом. Конструкция тренажера предусматривает его фиксацию к основанию площадки через отверстия диаметром 14 мм. |
|  | Комплекс для выполнения испытания «Прыжок в длину с места толчком двумя ногами» с нанесенной разметкой | штука | 1 | Комплекс предназначен для выполнения испытания «Прыжок в длину с места толчком двумя ногами» с нанесенной разметкой на 300 см. Габариты комплекса: длина 1505 мм, ширина 1505 мм, высота 255 мм. Масса комплекса: 18 кг. Комплекс состоит как минимум из двух боковых ограничителей, обеспечивающих безопасность выполнения упражнения. Ограничители комплекса сварные и выполнены из гнутой стальной трубы, соответствующей ГОСТ 10704-91, и листа стального толщиной 5 мм, соответствующего ГОСТ 19903-2015. Наружный диаметр стальной трубы 33 мм, толщина стенки 2.8 мм. На ограничителях методом лазерной резки нанесена графическая информация о назначении комплекса. Для увеличения антикоррозийных свойств металлические элементы покрыты жидким цинконаполненным грунтом. Тренажер комплектуется эксплуатационной документацией в соответствии с действующей нормативно-технической документацией. |
|  | Комплекс для выполнения испытания «Рывок гири 16 кг» с организованной зоной безопасности 2 x 2 м | штука | 1 | Комплекс предназначен для выполнения испытания «Рывок гири 16 кг». Габариты комплекса: длина 2000 мм, ширина 2000 мм, высота 255 мм. Масса: 21 кг. Комплект поставки включает в себя гирю весом 16 кг. Гиря металлическая литая весом 16 кг с полимерным порошковым покрытием черного цвета. Диаметр ручки гири 34 мм. Погрешность в весе гири не превышает 200 грамм. Комплекс состоит как минимум из трех ограничителей, обеспечивающих безопасность выполнения упражнения. Ограничители комплекса сварные и выполнены из гнутой стальной трубы, соответствующей ГОСТ 10704-91, и листа стального толщиной 5 мм, соответствующего ГОСТ 19903-2015. Наружный диаметр стальной трубы 33 мм, толщина стенки 2.8 мм. На ограничителях методом лазерной резки нанесена графическая информация о назначении комплекса. Для увеличения антикоррозийных свойств металлические элементы покрыты жидким цинконаполненным грунтом. Тренажер комплектуется эксплуатационной документацией в соответствии с действующей нормативно-технической документацией. |
|  | Мишень на стойках квадратная для тестирования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, габариты отверстия 1,5 x 1,5 м | штука | 1 | Мишень предназначена для тестирования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Габариты: ширина 1695 мм, глубина 825 мм, высота 3690 мм. Масса: 91 кг. Габариты отверстия 1500 х 1500 мм. Опоры мишени сварные, выполнены из стальной профильной трубы, соответствующей ГОСТ 8639-82, и стального листа толщиной 10 мм, соответствующего ГОСТ 19903-2015. Стальная профильная труба имеет размеры: 50 мм х 50 мм х 3.0 мм. Верхний торец трубы закрыт пластиковой заглушкой. Мишень изготовлена из декоративного бумажно-слоистого пластика (HPL) толщиной 10 мм. Рамка мишени разборная, выполнена из стальной профильной трубы размером: 50 мм х 50 мм с толщиной стенки 3 мм, соответствующей ГОСТ 8639-82, стальной профильной трубы размером 50 мм х 25 мм с толщиной стенки 2 мм, соответствующей ГОСТ 8645-68, и стального листа толщиной 10 мм, соответствующего ГОСТ 19903-2015. Материал устойчив к влажности и химически активным жидкостям, не подвержен температурным деформациям, представляет собой листы крафт-бумаги, пропитанной синтетическими термореактивными смолами, спрессованные между собой с применением технологий высокого давления. Мишень оборудована атмосферостойкой сеткой для улавливания мяча, монтируемой при помощи каната тросовой свивки полиамидного диаметром 22 мм, соответствующего ГОСТ 30055-93, сзади рамки мишени и закрепленной как минимум по двум ее сторонам. Сетка имеет квадратную ячейку 40 мм х 40 мм, толщина нити сетки 2.6 мм. Нижняя сторона сетки не закреплена, что позволяет мячам свободно скапливаться под мишенью при ее эксплуатации. Для повышения устойчивости мишень оборудована гнутыми упорами, выполненными из стальной профильной трубы размером: 50 мм х 50 мм с толщиной стенки 3 мм, соответствующей ГОСТ 8639-82, которые изготовлены дорновым методом гиба, что исключает деформацию поверхности трубы в виде волн и заломов в местах изгиба. Крепеж мишени оцинкованный. Болты, винты и гайки закрыты защитными пластиковыми колпачками. Для увеличения антикоррозийных свойств металлические элементы покрыты жидким цинконаполненным грунтом. Конструкция тренажера предусматривает его фиксацию к основанию площадки через отверстия диаметром 14 мм. Для удобства использования на тренажере – информационные таблички с нанесенными QR кодами (коды быстрого реагирования) с ссылками на видео с инструкцией по безопасности и с правилами выполнения упражнений на данном тренажере. Тренажер комплектуется эксплуатационной документацией в соответствии с действующей нормативно-технической документацией. |
|  | Мишень на стойках круглая для выполнения испытания «Метание теннисного мяча в цель дистанция 6 м», диаметр отверстия 90 см | штука | 1 | Мишень предназначена для выполнения испытания «Метание теннисного мяча в цель дистанция 6 м». Габариты: ширина 1095 мм, глубина 825 мм, высота 3090 мм. Масса: 73 кг. Диаметр отверстия: 90 см. Опоры мишени сварные, выполнены из стальной профильной трубы, соответствующей ГОСТ 8639-82, и стального листа толщиной 10 мм, соответствующего ГОСТ 19903-2015. Стальная профильная труба имеет размеры: 50 мм х 50 мм х 3.0 мм. Верхний торец трубы закрыт пластиковой заглушкой. Мишень изготовлена из декоративного бумажно-слоистого пластика (HPL) толщиной 10 мм. Рамка мишени разборная, выполнена из стальной профильной трубы размером: 50 мм х 50 мм с толщиной стенки 3 мм, соответствующей ГОСТ 8639-82, стальной профильной трубы размером 50 мм х 25 мм с толщиной стенки 2 мм, соответствующей ГОСТ 8645-68, и стального листа толщиной 10 мм, соответствующего ГОСТ 19903-2015. Материал устойчивый к влажности и химически активным жидкостям, не подвержен температурным деформациям, представляет собой листы крафт-бумаги, пропитанной синтетическими термореактивными смолами, спрессованные между собой с применением технологий высокого давления. Мишень оборудована атмосферостойкой сеткой для улавливания мяча, монтируемой при помощи каната тросовой свивки полиамидного диаметром 22 мм, соответствующего ГОСТ 30055-93, сзади рамки мишени и закрепленной как минимум по двум ее сторонам. Сетка имеет квадратную ячейку 40 мм х 40 мм, толщина нити сетки 2.6 мм. Нижняя сторона сетки не закреплена, что позволяет мячам свободно скапливаться под мишенью при выполнении упражнений. Для повышения устойчивости мишень оборудована гнутыми упорами, выполненными из стальной профильной трубы размером: 50 мм х 50 мм с толщиной стенки 3 мм, соответствующей ГОСТ 8639-82, которые изготовлены дорновым методом гиба, что исключает деформацию поверхности трубы в виде волн и заломов в местах изгиба. Крепеж мишени оцинкованный. Болты, винты и гайки закрыты защитными пластиковыми колпачками. Для увеличения антикоррозийных свойств металлические элементы покрыты жидким цинконаполненным грунтом. Конструкция тренажера предусматривает его фиксацию к основанию площадки через отверстия диаметром 14 мм. Для удобства использования на тренажере – информационные таблички с нанесенными QR кодами (коды быстрого реагирования) с ссылками на видео с инструкцией по безопасности и с правилами выполнения упражнений на данном тренажере. Тренажер комплектуется эксплуатационной документацией в соответствии с действующей нормативно-технической документацией. |
|  | Перекладины стационарные разноуровневые для выполнения испытания «Подтягивание из виса на высокой перекладине» | штука | 1 | Перекладины стационарные разноуровневые предназначены для выполнения испытания «Подтягивание из виса на высокой перекладине». Габариты тренажера: длина 4580 мм, ширина 80 мм, высота 2705 мм. Масса тренажера: 108 кг. Максимальная допустимая масса пользователя не менее 150 кг. Перекладины трех уровней. Высота высокого уровня: 2599 мм. Высота среднего уровня: 2401 мм. Высота низкого уровня: 2201 мм. Конструкция разборная, элементы конструкции сварные. Опоры выполнены из стальной профильной трубы, соответствующей ГОСТ 8645-68. Размеры стальной профильной трубы: 60 мм х 80 мм с толщиной стенки 3.5 мм. Верхний торец трубы закрыт пластиковой заглушкой. Перекладины выполнены из стальной трубы, соответствующей ГОСТ 10704-91, и стального листа толщиной 10 мм, соответствующего ГОСТ 19903-2015. Наружный диаметр стальной трубы 33 мм, толщина стенки 2.8 мм. Крепеж перекладин оцинкованный. Болты, винты и гайки закрыты защитными пластиковыми колпачками. Для увеличения антикоррозийных свойств металлические элементы покрыты жидким цинконаполненным грунтом. Тренажер комплектуется эксплуатационной документацией в соответствии с действующей нормативно-технической документацией. |
|  | Перекладины стационарные разноуровневые с упором для ног для выполнения испытания «Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине» | штука | 1 | Перекладины стационарные разноуровневые предназначены для выполнения испытания «Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине». Габариты тренажера: длина 3080 мм, ширина 2005 мм, высота 1205 мм. Масса: 83 кг. Максимальная допустимая масса пользователя не менее 150 кг. Перекладины двух уровней. Высота высокого уровня: 1099 мм. Высота низкого уровня: 899 мм. Конструкция разборная, элементы конструкции сварные. Опоры выполнены из стальной профильной трубы, соответствующей ГОСТ 8639-82. Размеры стальной профильной трубы: 80 мм х 80 мм с толщиной стенки 3.5 мм. Верхний торец трубы закрыт пластиковой заглушкой. Перекладины выполнены из стальной трубы, соответствующей ГОСТ 10704-91, и стального листа толщиной 11 мм, соответствующего ГОСТ 19903-2015. Наружный диаметр стальной трубы 33 мм, толщина стенки 2.8 мм. Упор для ног выполнен из стального просечно-вытяжного листа с габаритной толщиной 12.7 мм. Крепеж перекладин оцинкованный. Болты, винты и гайки закрыты защитными пластиковыми колпачками. Для увеличения антикоррозийных свойств металлические элементы покрыты жидким цинконаполненным грунтом. Тренажер комплектуется эксплуатационной документацией в соответствии с действующей нормативно-технической документацией. |
|  | Помост для выполнения испытания «Сгибание-разгибание рук в упоре лежа на полу» с платформой для фиксации результатов выполнения испытания | штука | 1 | Помост предназначен для выполнения испытания «Сгибание-разгибание рук в упоре лежа на полу». Габариты: длина 2005 мм, ширина 705 мм, высота 305 мм. Масса: 103 кг. Максимальная допустимая масса пользователя не менее 150 кг. Каркас помоста сварной и выполнен из стального уголка, соответствующего ГОСТ 8509-93. Размеры уголка: 32 мм х 32 мм х 3 мм. Опоры помоста съемные и выполнены из гнутой стальной полосы, соответствующей ГОСТ 103-2006 Размеры полосы: ширина 80±1.0 мм, толщина 8±0.5 мм. Для придания жесткости конструкции используются сварные стяжки, выполненные из стальной профильной трубы, соответствующей ГОСТ 8645-68, и листа стального толщиной 4 мм, соответствующего ГОСТ 19903-2015. Размер стальной профильной трубы: 45 мм х 30 мм. Толщина стенки стальной профильной трубы 2.0 мм. Тренажер оснащен платформой фиксации результатов выполнения испытания как минимум с тремя функциями: счетчик, таймер, сброс. Материал платформы: 3-слойная влагостойкая фанера толщиной 4 мм по ГОСТ 3916.1-2018. Слойность фанеры 3. Вес платформы: 11 кг. Сиденье помоста изготовлено из декоративного бумажно-слоистого пластика (HPL) толщиной 10 мм. Пластик экологичный, устойчивый к влажности и химически активным жидкостям, не подвержен температурным деформациям, представляет собой листы крафт-бумаги, пропитанной синтетическими термореактивными смолами, спрессованные между собой с применением технологий высокого давления. Для безопасности использования торцы пластика скруглены. Кромочный материал не будет применен. Крепеж помоста оцинкованный. Для увеличения антикоррозийных свойств металлические элементы покрыты жидким цинконаполненным грунтом. Конструкция тренажера предусматривает его фиксацию к основанию площадки через отверстия диаметром 14 мм. Для удобства использования на тренажере – информационные таблички с нанесенными QR кодами (коды быстрого реагирования) с ссылками на видео с инструкцией по безопасности и с правилами выполнения упражнений на данном тренажере. Тренажер комплектуется эксплуатационной документацией в соответствии с действующей нормативно-технической документацией. |
|  | Турник-перекладина с регулируемой высотой от 90 см до 260 см для выполнения испытаний «Подтягивание из виса на высокой перекладине» и «Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине» с упором для ног для тестирования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | штука | 1 | Турник-перекладина с регулируемой высотой от 90 см до 260 см (неизменный показатель) для выполнения испытаний «Подтягивание из виса на высокой перекладине» и «Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине» с упором для ног для тестирования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Габариты конструкции: длина 1505 мм, ширина 2005 мм, высота 2650 мм. Масса турника-перекладины: 33 кг. Максимальная допустимая масса пользователя не менее 150 кг. Конструкция разборная, элементы которой сварные. Две опоры выполнены из стальной профильной трубы, соответствующей ГОСТ 8639-82. Размеры стальной профильной трубы: 80 мм х 80 мм с толщиной стенки 3.5 мм. Верхний торец трубы закрыт пластиковой заглушкой. Турник выполнен из стальной трубы, соответствующей ГОСТ 10704-91, и стального листа толщиной 4 мм, соответствующего ГОСТ 19903-2015. Наружный диаметр стальной трубы 33 мм, толщина стенки 2.8 мм. Регулировка высоты турника осуществляется как минимум в 16-ти положениях и осуществляется путем перемещения и установки его на металлических гребенках из стального листа толщиной 12 мм, соответствующего ГОСТ 19903-2015, оснащенных двумя ограничителями из стальной трубы наружным диаметром 33 мм с толщиной стенки 2.8 мм, соответствующей ГОСТ 10704-91. Упор для ног выполнен из стального просечно-вытяжного листа с габаритной толщиной 12.7 мм. Крепеж турника-перекладины оцинкованный. Болты, винты и гайки закрыты защитными пластиковыми колпачками. Для увеличения антикоррозийных свойств металлические элементы покрыты жидким цинконаполненным грунтом. |
|  | Брусья разноуровневые с возможностью занятий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | штука | 1 | Брусья разноуровневые с возможностью занятий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предназначены для тренировки с собственным весом, направлены на развитие мышц передних дельт, большой грудной, трицепсов. Выполняемое движение: отжимание на брусьях. Габариты: длина 1990 мм, ширина 1150 мм, высота 1305 мм. Масса брусьев: 61 кг. Максимальная допустимая масса пользователя не менее 150 кг. Конструкция разборная, элементы которой сварные. Брусья интегрированы в основную рамную конструкцию для дополнительного усиления. Перекладины брусьев выполнены из стальной трубы, соответствующей ГОСТ 10704-91, и стального листа толщиной 12 мм, соответствующего ГОСТ 19903-2015. Наружный диаметр стальной трубы 48 мм, толщина стенки 2.5 мм. Расстояние между перекладинами брусьев 600 мм в зоне занятий, 900 мм в зоне заезда инвалидной коляски. Высота перекладин брусьев 1200 мм от поверхности площадки в зоне занятий и 500 мм от поверхности площадки в зоне заезда инвалидной коляски. Перекладины брусьев крепятся на опорные столбы, представляющие собой металлические стойки из стальной профильной трубы, соответствующей ГОСТ 8639-82. Размеры стальной профильной трубы 80 мм х 80 мм с толщиной стенки 3.5 мм. Верхние торцы трубы закрыты заглушками. С целью оптимизации транспортировки и монтажа фланцы опорных столбов съемные и крепятся к опорным столбам болтовым соединением. Для обеспечения жесткости конструкции брусья включают в себя монтажную рамку, установленную в конце узкой их части, выполненную из стальной профильной трубы, соответствующей ГОСТ 8645-68, и стальной трубы, соответствующей ГОСТ 10704-91. Стальная профильная труба размером: 60 мм х 30 мм с толщиной стенки 2.5 мм. Наружный диаметр стальной трубы 33 мм, толщина стенки 2.8 мм. Крепеж брусьев оцинкованный. Болты, винты и гайки закрыты защитными пластиковыми колпачками. Для увеличения антикоррозийных свойств металлические элементы покрыты жидким цинконаполненным грунтом. Для удобства использования на тренажере – информационные таблички с нанесенными QR кодами (коды быстрого реагирования) с ссылками на видео с инструкцией по безопасности и с правилами выполнения упражнений. Конструкция тренажера предусматривает его фиксацию к основанию площадки через отверстия диаметром 14 мм. Тренажер комплектуется эксплуатационной документацией в соответствии с действующей нормативно-технической документацией. |
|  | Комплекс для тренировки мышц верхнего плечевого пояса и мышц брюшного пресса | штука | 2 | Комплекс предназначен для тренировки мышц верхнего плечевого пояса и мышц брюшного пресса. Выполняемые движения: поднятия корпуса, отжимания на брусьях. Габариты комплекса: длина 895 мм, ширина 620 мм, высота 595 мм. Масса комплекса: 26 кг. Максимальная допустимая масса пользователя не менее 150 кг. Каркас сварной и выполнен из стальной профильной трубы, соответствующей ГОСТ 8639-82, и стального листа толщиной 10 мм, соответствующего ГОСТ 19903-2015. Стальная профильная труба имеет размеры: 50 мм х 50 мм х 3.0 мм. Торцы труб заглушены. Спинка со скруглениями и выполнена из строганной доски толщиной 44 мм, шириной 275 мм соответствующей ГОСТ 8486-86, ГОСТ 24454-80, ГОСТ 18288-87. Упор для рук со скруглениями и выполнен из строганной доски толщиной 44 мм, шириной 100 мм соответствующей ГОСТ 8486-86, ГОСТ 24454-80, ГОСТ 18288-87. Доска из хвойных пород (сосна или ель или лиственница или кедр или пихта). Сушка выполнена согласно ГОСТ 19773-84, с обработкой защитными материалами для обеспечения прочности и износостойкости во внешней среде в соответствии с ГОСТ 20022.6-93. Опорные рукоятки гнутые, выполнены из стального прутка диаметром 25 мм, соответствующего ГОСТ 2590-2006. В местах хвата на рукоятках накладки, выполненные из материала EVA (этиленвинилацетат). Толщина накладки 2 мм. Комплекс интегрирован в основную рамную конструкцию для дополнительного усиления. Крепеж комплекса оцинкованный. Болты, винты и гайки закрыты защитными пластиковыми колпачками. Для увеличения антикоррозийных свойств металлические элементы покрыты жидким цинконаполненным грунтом. Тренажер комплектуется эксплуатационной документацией в соответствии с действующей нормативно-технической документацией. |
|  | П-образный рукоход | штука | 2 | П-образный рукоход предназначен для эффективной тренировки мышц плечевого пояса, мышц живота, спины и груди, упор функционального назначения конструкции сделан на развитие выносливости. Габариты: длина 3220 мм, ширина 440 мм, высота 2590 мм. Масса рукохода: 76 кг. Максимальная допустимая масса пользователя не менее 150 кг. Основание рукохода сварное, состоит из четырех боковин, имеющих П-образную форму, выполненных из стальной трубы, соответствующей ГОСТ 10704-91, а также балки, изготовленной из стальной профильной трубы, соответствующей ГОСТ 8645-68, и стального листа толщиной 10 мм, соответствующего ГОСТ 19903-2015. Стальная профильная труба размером 100 мм х 50 мм с толщиной стенки 4 мм. Наружный диаметр стальной трубы 33 мм, толщина стенки 2.8 мм. Основание рукохода крепится к двум опорам. Опора представляет собой металлическую стойку из стальной профильной трубы, соответствующей ГОСТ 8639-82. Размеры стальной профильной трубы: 80 мм х 80 мм с толщиной стенки 3.5 мм. Верхний торец трубы закрыт пластиковой заглушкой. С целью оптимизации транспортировки и монтажа фланцы опоры съемные и крепятся к опоре болтовым соединением. Для упрощения процесса монтажа опора имеет маркировку в виде номера, обозначающего расположение опоры в инструкции по монтажу. Для лучшей читаемости номер прорезан насквозь в одной из стенок профильной трубы опоры. Рукоход интегрирован в основную рамную конструкцию для дополнительного усиления. Крепеж рукохода оцинкованный. Болты, винты и гайки закрыты защитными пластиковыми колпачками. Для увеличения антикоррозийных свойств металлические элементы покрыты жидким цинконаполненным грунтом. Тренажер комплектуется эксплуатационной документацией в соответствии с действующей нормативно-технической документацией. |
|  | Разнохватовый турник (три хвата) | штука | 2 | Турник предназначен для выполнения подтягиваний разными хватами. Габариты: длина 1305 мм, ширина 495 мм, высота 205 мм. Масса турника: 23 кг. Максимальная допустимая масса пользователя не менее 150 кг. Турник сварной из стального профиля, соответствующего ГОСТ 8645-68, и стального листа толщиной 10 мм, соответствующего ГОСТ 19903-2015. Стальная профильная труба размером 100 мм х 50 мм с толщиной стенки 4 мм. Турник имеет как минимум две пары гнутых рукояток, выполненных из прутка стального диаметром 25 мм, соответствующего ГОСТ 2590-2006, для выполнения подтягиваний различной направленности. Турник интегрирован в основную рамную конструкцию для дополнительного усиления. В местах хвата на рукоятках накладки, выполненные из материала EVA (этиленвинилацетат). Толщина накладки 2 мм. Крепеж турника оцинкованный. Болты, винты и гайки закрыты защитными пластиковыми колпачками. Для увеличения антикоррозийных свойств металлические элементы покрыты жидким цинконаполненным грунтом. |
|  | Резиновая плитка (1 x 1 м) с встроенным скрытным крепежным замком | Кв.м. | 352 | Травмобезопасная резиновая плитка предназначена для эксплуатации в качестве безопасного спортивного покрытия. Температурный режим использования: в диапазоне -41 – +51 градусов Цельсия. Общий вес покрытия 15.52 кг/м2. Модули покрытия имеют вид квадратных плит размером 1000 мм х 1000 мм (предельное отклонение размеров плитки по длине и ширине не превышает 1%), толщиной 25 мм, изготовленных из резино-полиуретанового композита. Изготовление модулей происходит путем горячего формования резиновой крошки с полиуретановым связующим методом прессования. Лицевая сторона модуля ровная, без видимых углублений и рельефа. Поверхность лицевой стороны – антискользящая, с галтелью 4 мм по периметру. Изнаночная сторона представляет собой опорную поверхность с вафельной структурой из силовых элементов с конусным сечением высотой 10 мм. Вес резиновой плиты без крепежных замков 15 кг/м2. Соединение между резиновыми плитами обеспечивается с помощью встроенных съемных скрытых крепежных замков большей плотности по сравнению с плотностью основного модуля. Крепежные элементы изготовлены из резиновой крошки со связующим отдельно от модулей, а не в процессе формования модуля. Две смежные стороны резиновой плиты имеют как минимум по 4 углубления для встраивания в модуль съемных замков, две другие смежные стороны также имеют как минимум по 4 углубления. Расположение элементов крепежных замков выполнено на уровне изнаночной стороны каждого модуля. Количество крепежных замков равно количеству углублений двух смежных сторон модуля. Размер одного крепежного элемента 80 мм х 96 мм. Вес одного крепежного замка 65 г. Толщина одного крепежного элемента 10 мм. Крепежные замки являются съемными элементами и поставляются в комплекте по 8 штук на одну плиту. Крепежные замки встраиваются в модули, а не образовываются в процессе формования резиновых плит методом общего прессования изделия. Вес комплекта крепежных замков 520 г. Плотность резиновой плиты 850 кг/м3. Плотность крепежных замков 1000 кг/м3. |
|  | Рукоход с изменением высоты и возможностью использования дополнительных аксессуаров (подвижные кольца) длиной 6 м, с вспомогательными рукоятками для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | штука | 2 | Рукоход для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предназначен для эффективной тренировки мышц плечевого пояса, мышц живота, спины и груди, упор функционального назначения конструкции сделан на развитие ловкости и координации движений. Тренажер предназначен для 2 пользователей. Габариты: длина 6000 мм, ширина 1330 мм, высота 2590 мм. Масса рукохода: 164 кг. Допустимая общая масса пользователей 185 кг. Конструкция разборная, элементы конструкции сварные. Боковые части участка рукохода с изменением высоты имеют форму восходящей и затем нисходящей дуги (волны) без загибов и заломов. Перекладины изготовлены из стальной трубы, соответствующей ГОСТ 10704-91, и интегрированы в боковые части рукохода. Наружный диаметр стальной трубы 33 мм, толщина стенки 2.5 мм. На прямом участке рукохода, имеющем основание из стальной профильной трубы, соответствующей ГОСТ 8645-68, и стального листа толщиной 10 мм, соответствующего ГОСТ 19903-2015, размещено как минимум шесть пар перекладин, выполненных из круглой трубы, соответствующей ГОСТ 10704-91, которые предусматривают возможность использования таких аксессуаров, как подвижные кольца. Стальная профильная труба размером 100 мм х 50 мм с толщиной стенки 4 мм. Круглая труба наружным диаметром 30 мм, толщина стенки 2.5 мм. Конструкция разборная, скрепляемая болтами. Вспомогательные рукоятки, выполненные из стальной трубы, соответствующей ГОСТ 10704-91, облегчают принятие стартовой позиции для выполнения упражнения лицами с ограниченными возможностями. Наружный диаметр стальной трубы 33 мм с толщиной стенки 2.8 мм. Рукоход крепится как минимум к четырем опорам. Опора представляет собой металлическую стойку из стальной профильной трубы, соответствующей ГОСТ 8639-82. Размеры стальной профильной трубы: 80 мм х 80 мм с толщиной стенки 3.5 мм. Верхний торец трубы закрыт пластиковой заглушкой. Рукоход интегрирован в основную рамную конструкцию для дополнительного усиления. С целью оптимизации транспортировки и монтажа фланцы опоры съемные и крепятся к опоре болтовым соединением. Для упрощения процесса монтажа опора имеет маркировку в виде номера, обозначающего расположение опоры в инструкции по монтажу. Для лучшей читаемости номер прорезан насквозь в одной из стенок профильной трубы опоры. Крепеж рукохода оцинкованный. Болты, винты и гайки закрыты защитными пластиковыми колпачками. Для увеличения антикоррозийных свойств металлические элементы покрыты жидким цинконаполненным грунтом. Тренажер соответствует требованиям ГОСТ Р 57538-2017. Тренажер комплектуется эксплуатационной документацией в соответствии с действующей нормативно-технической документацией. |
|  | Стенка для лазанья с зацепами | штука | 1 | Стенка предназначена для эффективной тренировки мышц плечевого пояса, мышц живота, спины и груди, упор функционального назначения конструкции сделан на укрепление мышц и суставов рук. Габариты: длина 1330 мм, ширина 255 мм, высота 2590 мм. Масса стенки: 105 кг. Максимальная допустимая масса пользователя не менее 150 кг. Каркас сварной, выполнен из стальной профильной трубы, соответствующей ГОСТ 8645-68 и стального листа толщиной 12 мм, соответствующего ГОСТ 19903-2015. Стальная профильная труба имеет размеры: 50 мм х 25 мм с толщиной стенки 1.5 мм. Панель стенки для лазания выполнена из декоративного бумажно-слоистого пластика (HPL) толщиной 10 мм. Пластик экологичный, устойчивый к влажности и химически активным жидкостям, не подвержен температурным деформациям, представляет собой листы крафт-бумаги, пропитанной синтетическими термореактивными смолами, спрессованные между собой с применением технологий высокого давления. Для безопасности использования торцы пластика скруглены. Кромочный материал не будет применен. Стенка для лазанья оснащена искусственно созданными камнями для подтягивания. Поверхность камней имеет микрорельеф, увеличивающий силу трения между пальцами и поверхностью и, тем самым, обеспечивающий сцепляемость руки с поверхностью и комфортное лазание. Материал камней (зацепов) – полиуретан. Камни крепятся к панели из декоративного бумажно-слоистого пластика (HPL) с помощью болтов с диаметром резьбы не менее 10 мм. Площадь крепления представляет собой неправильный полуовал и составляет 50 см². Количество камней – 10 шт. Стенка для лазания крепится к двум опорам комплекса. Опора представляет собой металлическую стойку из стальной профильной трубы, соответствующей ГОСТ 8639-82. Размеры стальной профильной трубы: 80 мм х 80 мм с толщиной стенки 3.5 мм. Верхний торец трубы закрыт пластиковой заглушкой. С целью оптимизации транспортировки и монтажа фланцы опоры съемные и крепятся к опоре болтовым соединением. Для упрощения процесса монтажа опора имеет маркировку в виде номера, обозначающего расположение опоры в инструкции по монтажу. Для лучшей читаемости номер прорезан насквозь в одной из стенок профильной трубы опоры. Стенка интегрирована в основную рамную конструкцию для дополнительного усиления. Крепеж стенки оцинкованный. Болты, винты и гайки закрыты защитными пластиковыми колпачками. Для увеличения антикоррозийных свойств металлические элементы покрыты жидким цинконаполненным грунтом. Тренажер комплектуется эксплуатационной документацией в соответствии с действующей нормативно-технической документацией. |
|  | Уличный горизонтальный велотренажер с безынерционным нагрузочным механизмом | штука | 2 | Уличный горизонтальный велотренажер предназначен для выполнения кардио-тренировок. Выполняемое движение: имитация езды на велосипеде. Габариты: длина 1705 мм, ширина 1000 мм, высота 1470 мм. Масса тренажера: 83 кг. Максимальная допустимая масса пользователя не менее 150 кг. Конструкция разборная, элементы которой сварные. Опора выполнена из стальной круглой трубы, соответствующей ГОСТ 10704-91, и стального листа толщиной 9 мм, соответствующего ГОСТ 19903-2015. Стальная круглая труба имеет наружный диаметр 108 мм с толщиной стенки 3,5 мм. Торец опоры заглушен. Основная рама тренажера выполнена из изогнутой дорновым методом, исключающим деформацию поверхности трубы в виде волн и заломов в местах изгиба, стальной профильной трубы соответствующей ГОСТ 8645-68, размером 80 мм х 40 мм с толщиной стенки 3 мм, и из стальной профильной трубы, соответствующей ГОСТ 8639-82, размером 80 мм х 80 мм с толщиной стенки 3.5 мм. Подвижность педалей велотренажера обеспечивается применением шариковых радиальных подшипников с двумя защитными шайбами, соответствующих требованиям ГОСТ 7242-81, и шатунов, выполненных из прутка стального диаметром 60 мм, соответствующего ГОСТ 7417-75, и стального листа толщиной 10 мм, соответствующего ГОСТ 19903-2015, вращающихся на оси, выполненной из прутка стального диаметром 25 мм, соответствующего ГОСТ 7417-75. Серия используемых подшипников «80000». Рама оснащена нижними рукоятками, выполненными из стального гнутого прутка диаметром 25 мм, соответствующего ГОСТ 2590-2006. В местах хвата на рукоятках накладки, из материала EVA (этиленвинилацетат). Толщина накладки 2 мм. Верхние рукоятки тренажёра выполнены из стальной гнутой трубы, соответствующей ГОСТ 10704-91 и стального листа толщиной 10.5 мм, соответствующего ГОСТ 19903-2015. Стальная гнутая труба имеет размеры: наружный диаметр 45 мм с толщиной стенки 2.8 мм. Тренажер оснащен двумя сиденьями: пластиковым и деревянным сиденьем со спинкой, выполненным из строганной доски, соответствующей ГОСТ 8486-86, ГОСТ 24454-80, ГОСТ 18288-87, сушка выполнена согласно ГОСТ 19773-84, с обработкой защитными материалами для обеспечения прочности и износостойкости во внешней среде в соответствии с ГОСТ 20022.6-93. Деревянное сидение и спинка выполнены из строганной доски толщиной 44 мм, шириной 275 мм. Наличие двух видов сидений позволяет менять тип нагрузки в зависимости от расположения пользователя. Нагрузочный безынерционный механизм состоит из вращающегося барабана и рычажного механизма замедления. Безынерционность нагрузочного механизма достигается благодаря возникающей силе трения между рычажным механизмом замедления и барабаном. Изменение нагрузки безынерционного механизма достигается путем фиксации рычажного механизма замедления в как минимум 5 положениях. Механизм закреплен на оси, выполненной из прутка стального диаметром 25 мм, соответствующего ГОСТ 7417-75, на двух подшипниках закрытого типа, помещен в раму из стального профиля размером 80 мм х 40 мм x 3.5 мм, соответствующего ГОСТ 8645-68, и стального профиля размером 80 мм х 80 мм х 3,5 мм, соответствующего ГОСТ 8639-82, закрыт коробом из стального листа толщиной 2.0 мм соответствующего ГОСТ 19903-2015. Конструкция тренажера предусматривает его фиксацию к основанию площадки через отверстия диаметром 14 мм. Крепеж тренажера оцинкованный. Болты, винты и гайки закрыты защитными пластиковыми колпачками. Для увеличения антикоррозийных свойств металлические элементы покрыты жидким цинконаполненным грунтом. Для удобства использования на тренажере – информационные таблички с нанесенными QR кодами (коды быстрого реагирования) с ссылками на видео с инструкцией по безопасности и с правилами выполнения упражнений. Тренажер комплектуется эксплуатационной документацией в соответствии с действующей нормативно-технической документацией. |
|  | Уличный кардиотренажер на все группы мышц с безынерционным нагрузочным механизмом | штука | 2 | Уличный кардиотренажер на все группы мышц предназначен для кардио-тренировок. Выполняемое движение: имитация ходьбы, бега. Габариты: длина 2100 мм, ширина 1000 мм, высота 1705 мм. Масса тренажера: 71 кг. Максимальная допустимая масса пользователя не менее 150 кг. Конструкция разборная, элементы конструкции сварные. Опора выполнена из стальной круглой трубы, соответствующей ГОСТ 10704-91, и стального листа толщиной 9 мм, соответствующего ГОСТ 19903-2015. Стальная круглая труба имеет наружный диаметр 108 мм с толщиной стенки 3,5 мм. Торец опоры заглушен. Подвижные рукоятки тренажёра выполнены из стальной трубы, соответствующей ГОСТ 10704-91, стальной бесшовной трубы, соответствующей ГОСТ 8732-78, и гнутой стальной трубы, соответствующей ГОСТ 10704-91. Стальная труба имеет размеры: наружный диаметр 42 мм с толщиной стенки 2.8 мм. Гнутая стальная труба имеет размеры: наружный диаметр 25 мм с толщиной стенки 2.5 мм. Стальная бесшовная труба имеет размеры: наружный диаметр 50 мм с толщиной стенки 6 мм. В местах хвата на рукоятках накладки, выполненные из материала EVA (этиленвинилацетат). Толщина накладки 2 мм. Рукоятки крепятся к опоре тренажера. Подвижность элементов обеспечивается применением радиальных подшипников закрытого типа. Подвижные рычаги выполнены из стальной профильной трубы, соответствующей ГОСТ 8639-82, стальной бесшовной трубы, соответствующей ГОСТ 8732-78. Стальная профильная труба имеет размеры: 50 мм х 50 мм х 3.0 мм. Стальная бесшовная труба имеет размеры: наружный диаметр 63.5 мм с толщиной стенки 6 мм. Подвижность рычагов обеспечивается применением радиальных подшипников закрытого типа и шатунов, выполненных из стального листа толщиной 10 мм, соответствующего ГОСТ 19903-2015, и прутка стального диаметром 60 мм, соответствующего ГОСТ 7417-75, вращающихся на оси, выполненной из прутка стального диаметром 25 мм, соответствующего ГОСТ 7417-75. Упоры для ног оснащены пластиковыми накладками, выполненными из полиэтилена высокого давления (ПВД), с рельефной поверхностью, препятствующей скольжению стопы, с бортиками как минимум с трёх сторон, повышающими безопасность использования. Высота шага 265 мм. Подвижные рычаги крепятся к опоре подвижных рычагов. Опора подвижных рычагов выполнена из стальной профильной трубы, соответствующей ГОСТ 8639-82, размером 80 мм х 80 мм с толщиной стенки 3.5 мм, стальной профильной трубы, соответствующей ГОСТ 8645-68, 80 мм х 40 мм с толщиной стенки 3 мм, стального листа толщиной 12 мм, соответствующего ГОСТ 19903-2015. Все торцы труб заглушены. Нагрузочный безынерционный механизм состоит из вращающегося барабана и рычажного механизма замедления. Безынерционность нагрузочного механизма достигается благодаря возникающей силе трения между рычажным механизмом замедления и барабаном. Изменение нагрузки безынерционного механизма достигается путем фиксации рычажного механизма замедления в как минимум 5 положениях. Механизм закреплен на оси, выполненной из прутка стального диаметром 25 мм, соответствующего ГОСТ 7417-75, на двух подшипниках закрытого типа, помещен в раму из стального профиля размером 80 мм х 40 мм x 3.5 мм, соответствующего ГОСТ 8645-68, и стального профиля размером 80 мм х 80 мм х 3,5 мм, соответствующего ГОСТ 8639-82, закрыт коробом из стального листа толщиной 2.0 мм соответствующего ГОСТ 19903-2015. Крепеж тренажера оцинкованный. Болты, винты и гайки закрыты защитными пластиковыми колпачками. Для увеличения антикоррозийных свойств металлические элементы покрыты жидким цинконаполненным грунтом. Для удобства использования на тренажере – информационные таблички с нанесенными QR кодами (коды быстрого реагирования) с ссылками на видео с инструкцией по безопасности и с правилами выполнения упражнений на данном тренажере. Конструкция тренажера предусматривает его фиксацию к основанию площадки через отверстия диаметром 14 мм. Тренажер комплектуется эксплуатационной документацией в соответствии с действующей нормативно-технической документацией. |
|  | Уличный силовой тренажер для развития мускулатуры спины, плечевого пояса, бицепса, пресса с изменяемой нагрузкой | штука | 1 | Уличный силовой тренажер предназначен для развития мускулатуры спины, плечевого пояса, бицепса, пресса с изменяемой нагрузкой. Выполняемое движение: тяга к себе с упором на грудь. Тренажер соответствует требованиям ГОСТ Р 56445-2015 (класс применения Н). Класс точности тренажера А. Габариты: длина 2270 мм, ширина 905 мм, высота 1360 мм. Масса тренажера: 160 кг. Максимальная допустимая масса пользователя не менее 150 кг. Конструкция разборная, элементы которой сварные. Основная рама выполнена из изогнутой дорновым методом, исключающим деформацию поверхности трубы в виде волн и заломов в местах изгиба, стальной профильной трубы соответствующей ГОСТ 8645-68, размером 80 мм х 40 мм с толщиной стенки 3 мм, и из стальной профильной трубы, соответствующей ГОСТ 8639-82, размером 80 мм х 80 мм с толщиной стенки 3.5 мм. Подвижный рычаг для выполнения упражнения с подвижным грузом выполнен из стальной профильной трубы, соответствующей ГОСТ 8645-68, имеющей по одной стороне как минимум 10 пазов для фиксации положения груза, стальной профильной, соответствующей ГОСТ 8645-68, изогнутой дорновым методом, исключающим деформацию поверхности трубы в виде волн и заломов в местах изгиба, гнутой стальной трубы, соответствующей ГОСТ 10704-91, стального листа толщиной 10 мм, соответствующего ГОСТ 19903-2015. Стальная профильная труба имеет размеры: 80 мм х 40 мм с толщиной стенки 3 мм. Гнутая стальная труба имеет размеры: наружный диаметр 45 мм с толщиной стенки 2.8 мм. Подвижный рычаг оснащен как минимум одной парой гнутых рукояток для вертикального хвата и как минимум двумя парами гнутых парами рукояток для горизонтального хвата. Рукоятки выполнены из стального прутка диаметром 25 мм, соответствующего ГОСТ 2590-2006. В местах хвата на рукоятках накладки, выполненные из материала EVA (этиленвинилацетат). Толщина накладки 2 мм. Длина рукояток для вертикального хвата 160 мм. Расстояние между рукоятками для вертикального хвата 345 мм. Длина рукояток для горизонтального хвата 130 мм. Для удобства пользователей разного роста тренажер оснащен платформой, изготовленной из стального рифленого листа соответствующего ГОСТ 8568-77, толщиной 4 мм и высотой рифлей 0.5 мм. Все торцы труб заглушены. Тренажер снабжен механизмом регулирования нагрузки. Отягощение, представляющее собой подвижный груз, сборно-разборное, выполнено из корпуса и набора сварных стальных листов толщиной не менее 10 мм с системой нейлоновых втулок для обеспечения плавного хода. Корпус отягощения сварной, выполнен стального листа толщиной 10 мм, соответствующего ГОСТ 19903-2015, и полосы стальной шириной 100 мм и толщиной 10 мм, соответствующей ГОСТ 103-2006, имеет две гнутые ручки, выполненные из стальной трубы наружным диаметром 25 мм с толщиной стенки 2.5 мм, соответствующей ГОСТ 10704-91. Отягощение имеет длину 420 мм, ширину 360 мм. Масса механизма: 51 кг. Подвижный груз имеет возможность перемещения и фиксации как минимум в десяти положениях для увеличения сопротивления (нагрузки). Подвижный груз имеет клавишу или иной механизм фиксации для регулировки положения фиксатора отягощения. Удерживание клавиши или иного механизма фиксации в нажатом положении обеспечивает возможность перемещения груза по подвижному рычагу. Фиксация груза в определенном положении рычага достигается путем отпускания клавиши или иного механизма фиксации. Клавиша или иной механизм фиксации имеет возвратное усилие, создаваемое оцинкованной пружиной наружным диаметром 12 мм. Предусмотрена дополнительная страховочная фиксация отягощения нержавеющим винтом. Плавное перемещение подвижного груза по подвижному рычагу обеспечивается как минимум тремя парами полимерных роликов. Для удобства использования на боковой поверхности рычага закреплен индикатор положения отягощения, выполненный из стального листа толщиной 1.5 мм, соответствующего ГОСТ 19903-2015, с вырезанными на нем цифрами. В корпусе отягощения имеется вырез размером 50 мм х 50 мм для определения положения отягощения. Предусмотрены полимерные упоры толщиной 35 мм, ограничивающие диапазон движения подвижного рычага и подвижного груза, зафиксированные в держателе упора из круглой стальной трубы наружным диаметром 48 мм с толщиной стенки 3.0 мм, соответствующего ГОСТ 10704-91, и стального листа толщиной 4 мм, соответствующего ГОСТ 19903-2015. Упор для груди наборный и имеет скругления. Упор выполнен из строганной доски хвойных пород, соответствующей ГОСТ 8486-86, ГОСТ 24454-80, ГОСТ 18288-8, толщиной 44 мм, шириной 225 мм. Сушка выполнена согласно ГОСТ 19773-84, с обработкой защитными материалами для обеспечения прочности и износостойкости во внешней среде в соответствии с ГОСТ 20022.6-93. Тренажер интегрирован в основную рамную конструкцию для дополнительного усиления. Уровень точности тренажера высокий. Крепеж тренажера оцинкованный. Болты, винты и гайки закрыты защитными пластиковыми колпачками. Для увеличения антикоррозийных свойств металлические элементы покрыты жидким цинконаполненным грунтом. Для удобства использования на тренажере –информационные таблички с нанесенными QR кодами (коды быстрого реагирования) с ссылками на видео с инструкцией по безопасности и с правилами выполнения упражнений. Конструкция тренажера предусматривает его фиксацию к основанию площадки через отверстия диаметром 14 мм. Тренажер комплектуется эксплуатационной документацией в соответствии с действующей нормативно-технической документацией. |
|  | Уличный силовой тренажер для комбинированного жима на верхнюю и нижнюю часть тела, мышцы кора с изменяемой нагрузкой | штука | 1 | Уличный силовой тренажер для комбинированного жима предназначен для динамичной тренировки на верхнюю и нижнюю часть тела, мышцы кора с изменяемой нагрузкой. Габариты: длина 1905 мм, ширина 1105 мм, высота 2590 мм. Масса тренажера: 199 кг. Максимальная допустимая масса пользователя не менее 150 кг. Конструкция разборная, элементы которой сварные. Основная рама выполнена из изогнутой дорновым методом, исключающим деформацию поверхности трубы в виде волн и заломов в местах изгиба, стальной профильной трубы соответствующей ГОСТ 8645-68, размером 80 мм х 40 мм с толщиной стенки 3 мм, из стальной профильной трубы, соответствующей ГОСТ 8639-82, размером 80 мм х 80 мм с толщиной стенки 3.5 мм, стального листа толщиной 10 мм, соответствующего ГОСТ 19903-2015. Два подвижных рычага для выполнения упражнения с подвижным грузом выполнены из стальной профильной трубы, соответствующей ГОСТ 8645-68, имеющей по одной стороне как минимум 10 пазов для фиксации положения груза, стальной трубы, соответствующей ГОСТ 10704-91, стального листа толщиной 12 мм, соответствующего ГОСТ 19903-2015. Стальная профильная труба имеет размеры: 80 мм х 40 мм с толщиной стенки 3 мм. Стальная труба имеет размеры: наружный диаметр 45 мм с толщиной стенки 2.8 мм. Рычаги оснащены как минимум двумя парами гнутых рукояток из стального прутка диаметром 25 мм, соответствующего ГОСТ 2590-2006. В местах хвата на рукоятках накладки, выполненные из материала EVA (этиленвинилацетат). Толщина накладки 2 мм. Расстояние между рукоятками 580 мм. Все торцы труб заглушены. Тренажер снабжен механизмом регулирования нагрузки – как минимум двумя отягощениями. Отягощение, представляющее собой подвижный груз, сборно-разборное, выполнено из корпуса и набора сварных стальных листов толщиной не менее 10 мм с системой нейлоновых втулок для обеспечения плавного хода. Корпус отягощения сварной, выполнен стального листа толщиной 10 мм, соответствующего ГОСТ 19903-2015, и полосы стальной шириной 100 мм и толщиной 10 мм, соответствующей ГОСТ 103-2006, имеет две гнутые ручки, выполненные из стальной трубы наружным диаметром 25 мм с толщиной стенки 2.5 мм, соответствующей ГОСТ 10704-91. Отягощение имеет длину 420 мм, ширину 360 мм. Масса механизма: 51 кг. Подвижный груз имеет возможность перемещения и фиксации как минимум в десяти положениях для увеличения сопротивления (нагрузки). Подвижный груз имеет клавишу или иной механизм фиксации для регулировки положения фиксатора отягощения. Удерживание клавиши или иного механизма фиксации в нажатом положении обеспечивает возможность перемещения груза по подвижному рычагу. Фиксация груза в определенном положении рычага достигается путем отпускания клавиши или иного механизма фиксации. Клавиша или иной механизм фиксации имеет возвратное усилие, создаваемое оцинкованной пружиной наружным диаметром 12 мм. Предусмотрена дополнительная страховочная фиксация отягощения нержавеющим винтом. Плавное перемещение подвижного груза по подвижному рычагу обеспечивается как минимум тремя парами полимерных роликов. Для удобства использования на боковой поверхности рычага закреплен индикатор положения отягощения, выполненный из стального листа толщиной 1.5 мм, соответствующего ГОСТ 19903-2015, с вырезанными на нем цифрами. В корпусе отягощения имеется вырез размером 50 мм х 50 мм для определения положения отягощения. Внутреннее расстояние между отягощениями 715 мм. Предусмотрены полимерные упоры толщиной 35 мм, ограничивающие диапазон движения подвижного рычага и подвижного груза, зафиксированные в держателе упора из круглой стальной трубы наружным диаметром 48 мм с толщиной стенки 3.0 мм, соответствующего ГОСТ 10704-91, и стального листа толщиной 4 мм, соответствующего ГОСТ 19903-2015. Сиденье наборное, имеет скругления, выполнено из строганной доски хвойных пород (ель либо сосна обыкновенная), соответствующей ГОСТ 8486-86, ГОСТ 24454-80, ГОСТ 18288-87. Сидение выполнено из строганной доски толщиной 44 мм, шириной 275 мм. Сушка выполнена согласно ГОСТ 19773-84, с обработкой защитными материалами для обеспечения прочности и износостойкости во внешней среде в соответствии с ГОСТ 20022.6-93. Класс стойкости древесины к гниению: стойкие (сосна обыкновенная), среднестойкие (ель). Тренажер крепится к опоре, представляющей собой металлическую стойку из стальной профильной трубы, соответствующей ГОСТ 8639-82. Стальная профильная труба имеет размер: 80 мм х 80 мм с толщиной стенки 3.5 мм. Верхний торец трубы закрыт пластиковой заглушкой. С целью оптимизации транспортировки и монтажа фланец опоры съемный и крепится к опоре болтовым соединением. Для упрощения процесса монтажа опора имеет маркировку в виде номера, обозначающего расположение опоры в инструкции по монтажу. Для лучшей читаемости номер прорезан насквозь в одной из стенок профильной трубы опоры. Тренажер интегрирован в основную рамную конструкцию для дополнительного усиления. Крепеж тренажера оцинкованный. Болты, винты и гайки закрыты защитными пластиковыми колпачками. Для увеличения антикоррозийных свойств металлические элементы покрыты жидким цинконаполненным грунтом. Для удобства использования на тренажере – информационные таблички с нанесенными QR кодами (коды быстрого реагирования) с ссылками на видео с инструкцией по безопасности и с правилами выполнения упражнений. Конструкция тренажера предусматривает его фиксацию к основанию площадки через отверстия диаметром 14 мм. Тренажер комплектуется эксплуатационной документацией в соответствии с действующей нормативно-технической документацией. |
|  | Уличный силовой тренажер для подтягивания и отжимания на брусьях с противовесом, с изменяемой нагрузкой | штука | 1 | Уличный силовой тренажер для подтягивания и отжимания на брусьях с противовесом предназначен для развития верхнего плечевого пояса. Выполняемое движение: подтягивание на перекладине и отжимание на брусьях. Габариты: длина 3390 мм, ширина 1270 мм, высота 2450 мм. Масса тренажера: 320 кг. Максимальная допустимая масса пользователя не менее 150 кг. Конструкция разборная, элементы которой сварные. Две опоры тренажера выполнены из стальной профильной трубы, соответствующей ГОСТ 8639-82, и стального листа толщиной 10 мм, соответствующего ГОСТ 19903-2015. Стальная профильная труба имеет размер: 100 мм х 100 мм с толщиной стенки 5 мм. Торец опоры заглушен. Основная рама тренажера выполнена из стальной профильной трубы, соответствующей ГОСТ 8645-68, изогнутой дорновым методом, исключающим деформацию поверхности трубы в виде волн и заломов в местах изгиба, размером 100 мм х 50 мм с толщиной стенки 4 мм, стальной профильной трубы размером 80 мм х 40 мм с толщиной стенки 3 мм, соответствующей ГОСТ 8645-68, и стального листа толщиной 10 мм соответствующего ГОСТ 19903-2015. Основная рама включает в себя разнохватовый турник, брусья для отжимания и систему ступеней. - Разнохватовый турник, выполненный из стального гнутого прутка диаметром 25 мм, соответствующего ГОСТ 2590-2006, предусматривает как минимум три положения хвата при выполнении подтягивания. В местах хвата на рукоятках турника накладки, выполненные из материала EVA (этиленвинилацетат). Толщина накладки 2 мм. - Брусья для отжимания выполнены из стальной трубы, соответствующей ГОСТ 10704-91. Стальная труба имеет размеры: наружный диаметр 45 мм с толщиной стенки 2.8 мм. Расстояние между рукоятками брусьев 590 мм. - Система ступеней для удобства принятия исходной позиции выполнена из стальной профильной трубы, соответствующей ГОСТ 8639-82, изогнутой дорновым методом, исключающим деформацию поверхности трубы в виде волн и заломов в местах изгиба и стального рифленого листа, соответствующего ГОСТ 8568-77, толщиной 4 мм и высотой рифлей 0.5 мм. Стальная профильная труба имеет размеры: 50 мм х 50 мм с толщиной стенки 3 мм. Подвижный рычаг тренажера выполнен из стальной профильной трубы, соответствующей ГОСТ 8645-68, имеющей по одной стороне в зоне перемещения груза как минимум 10 пазов для фиксации положения груза, стальной трубы соответствующей ГОСТ 8732-78, стального листа толщиной 9 мм, соответствующего ГОСТ 19903-2015. Стальная профильная труба имеет размеры: 80 мм х 40 мм с толщиной стенки 3 мм. Стальная бесшовная труба имеет размеры: диаметр 50 мм с толщиной стенки 6 мм. Подвижный рычаг оснащен как минимум двумя уровнями платформ для ног для пользователей разного роста. Платформы выполнены из стальной профильной трубы, соответствующей ГОСТ 8639-82, стального рифленого листа, соответствующего ГОСТ 8568-77, толщиной 4 мм и высотой рифлей 0.5 мм. Стальная профильная труба имеет размеры: 50 мм х 50 мм с толщиной стенки 3.0 мм. Высота подъема платформы 695 мм. Торцы всех труб заглушены. Тренажер снабжен механизмом регулирования нагрузки – как минимум двумя отягощениями. Отягощение, представляющее собой подвижный груз, сборно-разборное, выполнено из корпуса и набора сварных стальных листов толщиной не менее 10 мм с системой нейлоновых втулок для обеспечения плавного хода. Корпус отягощения сварной, выполнен стального листа толщиной 10 мм, соответствующего ГОСТ 19903-2015, и полосы стальной шириной 100 мм и толщиной 10 мм, соответствующей ГОСТ 103-2006, имеет две гнутые ручки, выполненные из стальной трубы наружным диаметром 25 мм с толщиной стенки 2.5 мм, соответствующей ГОСТ 10704-91. Отягощение имеет длину 420 мм, ширину 360 мм. Масса механизма: 51 кг. Подвижный груз имеет возможность перемещения и фиксации как минимум в десяти положениях для увеличения сопротивления (нагрузки). Подвижный груз имеет клавишу или иной механизм фиксации для регулировки положения фиксатора отягощения. Удерживание клавиши или иного механизма фиксации в нажатом положении обеспечивает возможность перемещения груза по подвижному рычагу. Фиксация груза в определенном положении рычага достигается путем отпускания клавиши или иного механизма фиксации. Клавиша или иной механизм фиксации имеет возвратное усилие, создаваемое оцинкованной пружиной наружным диаметром 12 мм. Предусмотрена дополнительная страховочная фиксация отягощения нержавеющим винтом. Плавное перемещение подвижного груза по подвижному рычагу обеспечивается как минимум тремя парами полимерных роликов. Для удобства использования на боковой поверхности рычага закреплен индикатор положения отягощения, выполненный из стального листа толщиной 1.5 мм, соответствующего ГОСТ 19903-2015, с вырезанными на нем цифрами. В корпусе отягощения имеется вырез размером 50 мм х 50 мм для определения положения отягощения. Предусмотрены полимерные упоры толщиной 35 мм, ограничивающие диапазон движения подвижного рычага и подвижного груза, зафиксированные в держателе упора из круглой стальной трубы наружным диаметром 48 мм с толщиной стенки 3.0 мм, соответствующего ГОСТ 10704-91, и стального листа толщиной 4 мм, соответствующего ГОСТ 19903-2015. Зона движения рабочего рычага тренажера оборудована ограничителями безопасности, выполненными из гнутой круглой трубы, соответствующей ГОСТ 10704-91, наружным диаметром 33 мм, толщина стенки 2.8 мм, и стального листа толщиной 10 мм, соответствующего ГОСТ 19903-2015, на которые размешена информационная табличка с инструкцией по безопасности. Ограничители закреплены на двух опорах тренажера. Крепеж тренажера оцинкованный. Конструкция тренажера предусматривает его фиксацию к основанию площадки при помощи фундаментных болтов с номинальным диаметром резьбы 16 мм, соответствующих ГОСТ 24379.1-2012, через отверстия диаметром 17 мм. Болты, винты и гайки закрыты защитными пластиковыми колпачками. Для увеличения антикоррозийных свойств металлические элементы покрыты жидким цинконаполненным грунтом. Тренажер комплектуется болтами фундаментными исполнения 1, типа 2 в количестве четырех для защиты от опрокидывания. Для удобства использования на тренажере – информационные таблички с нанесенными QR кодами (коды быстрого реагирования) с ссылками на видео с инструкцией по безопасности и с правилами выполнения упражнений. Тренажер комплектуется эксплуатационной документацией в соответствии с действующей нормативно-технической документацией. |
|  | Уличный тренажер для развития мышц ягодиц, голеней и бедер с безынерционным нагрузочным механизмом | штука | 1 | Уличный тренажер для развития мышц ягодиц, голеней и бедер с безынерционным нагрузочным механизмом предназначен для кардио-тренировок. Выполняемое движение: имитация подъема по ступеням. Габариты: длина 1500 мм, ширина 1000 мм, высота 1505 мм. Масса тренажера: 78 кг. Максимальная допустимая масса пользователя не менее 150 кг. Конструкция разборная, элементы которой сварные. Опора выполнена из стальной круглой трубы, соответствующей ГОСТ 10704-91, и стального листа толщиной 9 мм, соответствующего ГОСТ 19903-2015. Стальная круглая труба имеет наружный диаметр 108 мм с толщиной стенки 3.5 мм. Торец опоры заглушен. Рукоятки тренажёра выполнены из стальной гнутой трубы наружным диаметром 48 мм с толщиной стенки 2.8 мм, соответствующей ГОСТ 10704-91. Подвижный механизм закреплен к опоре при помощи соединителя, выполненного из стальной профильной трубы размером 90 мм х 40 мм с толщиной стенки 3,5 мм, соответствующей ГОСТ 8645-68, и стального листа толщиной 10 мм, соответствующего ГОСТ 19903-2015, и выполнен из стальной профильной трубы размером 50 мм х 25 мм с толщиной стенки 2 мм, соответствующей ГОСТ 8645-68, стальной трубы диаметром 63.5 мм и толщиной стенки 6 мм, соответствующей ГОСТ 8732-78. Подвижность вращающихся элементов обеспечивается применением радиальных подшипников закрытого типа. Упоры для ног выполнены из стального листа толщиной 6 мм, соответствующего ГОСТ 19903-2015 и оснащены накладками, выполненными из полиэтилена высокого давления (ПВД), с рельефной поверхностью, препятствующей скольжению стопы, с бортиками как минимум с трёх сторон, повышающими безопасность использования. Высота шага 250 мм. Нагрузочный безынерционный механизм состоит из вращающегося барабана и рычажного механизма замедления. Безынерционность нагрузочного механизма достигается благодаря возникающей силе трения между рычажным механизмом замедления и барабаном. Изменение нагрузки безынерционного механизма достигается путем фиксации рычажного механизма замедления в как минимум 5 положениях. Механизм закреплен на оси, выполненной из прутка стального диаметром 25 мм, соответствующего ГОСТ 7417-75, на двух подшипниках закрытого типа, помещен в раму из стального профиля размером 80 мм х 40 мм x 3 мм, соответствующего ГОСТ 8645-68, и стального профиля размером 80 мм х 80 мм х 3,5 мм, соответствующего ГОСТ 8639-82, закрыт коробом из стального листа толщиной 2.0 мм соответствующего ГОСТ 19903-2015. Крепеж тренажера оцинкованный. Болты, винты и гайки закрыты защитными пластиковыми колпачками. Для увеличения антикоррозийных свойств металлические элементы покрыты жидким цинконаполненным грунтом. Для удобства использования на тренажере – информационные таблички с нанесенными QR кодами (коды быстрого реагирования) с ссылками на видео с инструкцией по безопасности и с правилами выполнения упражнений. Конструкция тренажера предусматривает его фиксацию к основанию через отверстия диаметром 14 мм. Тренажер комплектуется эксплуатационной документацией в соответствии с действующей нормативно-технической документацией. |
|  | Уличный тренажер сдвоенный для разгибательных мышц спины и больших ягодичных мышц | штука | 2 | Сдвоенный тренажер включает в себя расположенные под углом 90 градусов относительно друг друга закрепленные на опоре тренажеры. Габариты тренажера для разгибательных мышц спины и больших ягодичных мышц: длина 1450 мм, ширина 520 мм, высота 940 мм. Масса тренажера 35 кг. Максимальная допустимая масса пользователя не менее 150 кг. Габариты уличного тренажера, сдвоенного для разгибательных мышц спины и больших ягодичных мышц с учетом опорного столба: длина 1550 мм, ширина 1550 мм, высота 2590 мм. Масса сдвоенного тренажера с учетом опорного столба 93 кг. Тренажер для разгибательных мышц спины и больших ягодичных мышц предназначен для тренировки мышц нижней части спины (поясничной зоны), ягодичных мышц и задней поверхности бедра. Выполняемое движение: наклон корпуса. Каркас сварной, выполнен из стальной профильной трубы, соответствующей ГОСТ 8639-82, 80 мм х 80 мм с толщиной стенки 3.5 мм, стального листа толщиной 10 мм, соответствующего ГОСТ 19903-2015, и изогнутой дорновым методом, исключающим деформацию поверхности трубы в виде волн и заломов в местах изгиба, стальной профильной трубы размером 80 мм х 40 мм с толщиной стенки 3 мм, соответствующей ГОСТ 8645-68. Торцы труб заглушены. Рукоятки тренажера и разноуровневые подножки для пользователей любого роста выполнены из согнутого металлического прутка диаметром 25 мм, соответствующего ГОСТ 2590-2006. В местах хвата на рукоятках накладки, выполненные из материала EVA (этиленвинилацетат). Толщина накладки 2 мм. Упорный элемент имеет эргономичную форму с выемками и скруглениями, наборный. Упорный элемент выполнен из строганной доски хвойных пород, соответствующей ГОСТ 8486-86, ГОСТ 24454-80, ГОСТ 18288-87, толщиной 44 мм, шириной 150 мм. Сушка выполнена согласно ГОСТ 19773-84, с обработкой защитными материалами для обеспечения прочности и износостойкости во внешней среде в соответствии с ГОСТ 20022.6-93. Упорный элемент закреплен к раме тренажера через стальной уголок, соответствующий ГОСТ 8509-93, размером 50 мм х 50 мм, толщина стенки 3 мм. Опора, к которой крепятся элементы сдвоенного тренажера, представляет собой металлическую стойку из стальной профильной трубы размером 90 мм х 90 мм и толщиной стенки 3 мм, соответствующей ГОСТ 8639-82. Верхний торец трубы закрыт пластиковой заглушкой. С целью оптимизации транспортировки и монтажа фланцы опоры съемные и крепятся к опоре болтовым соединением. Для упрощения процесса монтажа опора имеет маркировку в виде номера, обозначающего расположение опоры в инструкции по монтажу. Для лучшей читаемости номер прорезан насквозь в одной из стенок профильной трубы опоры. Сдвоенный тренажер интегрирован в основную рамную конструкцию для дополнительного усиления. Для увеличения антикоррозийных свойств металлические элементы покрыты жидким цинконаполненным грунтом. Крепеж сдвоенного тренажера оцинкованный. Болты, винты и гайки закрыты защитными пластиковыми колпачками. Конструкция сдвоенного тренажера предусматривает его фиксацию к основанию площадки через отверстия диаметром 14 мм. Для удобства использования на сдвоенном тренажере – информационные таблички с нанесенными QR кодами (коды быстрого реагирования) с ссылками на видео с инструкцией по безопасности и с правилами выполнения упражнений. Тренажер комплектуется эксплуатационной документацией в соответствии с действующей нормативно-технической документацией. |
|  | Шведская стенка | штука | 3 | Шведская стенка предназначена для выполнения большого числа упражнений на различные группы мышц, направленных на физическую подготовку и реабилитацию занимающегося. Габариты: длина 1050 мм, ширина 55 мм, высота 2205 мм. Масса тренажера: 33 кг. Максимальная допустимая масса пользователя не менее 150 кг. Каркас сварной из профильных элементов. Боковины выполнены из стальной профильной трубы, соответствующей ГОСТ 8645-68. Стальная профильная труба имеет размеры: 50 мм х 25 мм с толщиной стенки 2 мм. Торцы труб заглушены. Шведская стенка имеет 9 перекладин. Перекладины выполнены из стальной трубы, соответствующей ГОСТ 10704-91. Наружный диаметр стальной трубы 30 мм, толщина стенки 2.5 мм. Шведская стенка интегрирована в основную рамную конструкцию для дополнительного усиления. Крепеж шведской стенки оцинкованный. Болты, винты и гайки закрыты защитными пластиковыми колпачками. Для увеличения антикоррозийных свойств металлические элементы покрыты жидким цинконаполненным грунтом. |

# Text boxes

Буряад Республикын «Хойто-Байгалай аймаг»

гэhэн муниципальна байгууламжын депутадуудай совет (6-дахи зарлал)

Совет депутатов муниципального образования «Северо-Байкальский район» Республики Бурятия VI созыва